EJEMPLO:

Un haz de protones (9 * 10^ -19 C) se mueve a 3 * 10 ^ 5 m/s a través de un campo magnético uniforme, con magnitud 2.0 T dirigido a lo largo del eje z positivo, como se indica en la figura. La velocidad de cada protón se encuentra en el plano xz con un ángulo de 30 grados con respecto al eje +z Calcular la fuerza del protón.

y

z
x
F = |q|* v *B sen (θ)

F = (16 * 10 ^ -19 C) * (3 * 10 ^ 5 m/s) * (2.0 T) * sen 30
= -4.8 * 10 ^ -14 N ĵ

De forma vectorial:

V = v sen 0 i + v cos 0 k ; B =Bk

F

Cualquier campo magnético se representa usando lineas de campo magnético. Al igual que con las líneas de campo eléctrico, las de campo magnético se dibujan de modo que la linea que pasa a través de cualquier punto sea tangente al vector de campo magnético B→ en ese punto.

Donde las líneas de campo adyacentes están cerca entre sí, la magnitud de campo es grande; donde tales líneas están separadas, la magnitud del campo es pequeña. Asimismo, debido que la dirección de B→ en cada punto es única, las líneas de campo nunca se cruzan.

N
S

Los protones de campo magnético son tridimensionales se usa un punto (·) que representa un vector dirigido hacia afuera del plano y una cruz (Х) que denota que el vector se dirige hacia el plano.

El flujo magnético ɸB se define como la medida del campo magnético total que pasa a través de un área (superficie). Se puede dividir cualquier superficie en elementos de área, dA, de forma que:

dɸB = B┴ * dA = B cos ϕ dA = B→ * dA→

El flujo magnético total a través de la superficie es la suma de las contribuciones desde los elementos de área individuales:

\textbf{\color{red} $\Phi_B = \int B_\perp dA = \int B \cos\phi dA = \int \vec{B} d\vec{A}$}

El flujo magnético es una cantidad escalar. En el caso especial en que B(vector) es uniforme sobre la superficie de un plano:

ɸB = B * A * cos ϕ

2.3 Líneas de campo magnético y flujo magnético

La unidad del SI para el flujo magnético se llama weber (wb) y se define como:

1 wb = 1 F m ^ 2 = 1 (N * m)/A

En la ley de Gauss, el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica total encerrada por la superficie. El flujo magnético total a través de una superficie cerrada siempre es cero:

(integral cerrada) ∫ B→ * dA→ = 0 ; Ley de Gauss del magnetismo

Para la ley de Gauss, que siempre trata con superficies cerradas, el elemento de área vectorial dA→ siempre apunta hacia afuera de la superficie.

La magnitud del campo magnético es igual al flujo por unidad de área a través de un área que forma un ángulo recto con el campo magnético. Por esta razón, el campo magnético B→ en ocasiones se llama densidad de flujo magnético.

EJEMPLO

La figura muestra una insta en perspectiva de una superficie plana con area de $3 cm^2$ en un campo magnético uniforme, Si el flujo magnético a a través de esta área es de 0.90 mwb, calcule la magnitud del campo magnético.

B

\textbf{$\Phi_B = B dA \cos \theta \longrightarrow B = frac{\Phi_B}_{A \cos \theta}$}

$B = frac{0.90 \times 10^{-3} wb}{\(3 \times 10^{-4} m^2\) \cos 60}$

B = 6.0 T
1. Imagine una superficie con forma de cilindro de 20 cm de largo y 10 cm de radio dentro del campo magnético no uniforme descrito por las líneas de campo de la figura. Si el flujo de campo magnético a través de la superficie lateral del cilindro vale $8 \times 10^{-19} wb$ y a traves de una de sus tapas vale $-3 \times 10^{-4} wb$ , determine el flujo de campo magnetico a traves de las tapas restante del cilindro

$\Phi_{TOT} = 0 = \Phi_{base1} + \Phi_{base2} + \Phi_{base3}$ $ee$

$\Phi_{base2} = \Phi_{base1} + \Phi_{sup.lateral}$

$= -3 \times 10^{-4} wb + 8 \times 10^{-4} wb$

\textbf{$\therefor \Phi_{base} = -5 \times 10^{-4}$}

2.4 Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético

Cuando una partícula cargada se mueve en un campo magnético, sobre ella actúa la fuerza magnética y su movimiento está determinado por las leyes de Newton. Algunas características importantes de la fuerza magnética:

- Siempre es perpendicular a $\overrightarrow{v}$ ₁ por lo que no puede cambiar la magnitud de la velocidad, unicamente su dirección.

- Nunca tiene una componente paralela al movimiento de la particula, de forma que la fuerza magnetica nunca realiza trabajo sobre la particula.

Estas características se cumplen aun si el campo magnético no es uniforme. De forma que, el movimiento de una partícula cargada bajo la sola influencia de un campo magnético siempre ocurre con rapidez constante.

Si la trayectoria de la partícula es un círculo, trazado con constante v, la aceleración centrípeta es $\frac{v^2}{R}$ , y la unica fuerza que actua es la fuerza magnetica, por lo que de acuerdo con la Segunda Ley de Newton:

$F = \left\lvert q \right\rvert v B = m \frac{v^2}{R}$

donde m es la masa.

$\rightarrow R = \frac{mv}{\left\lvert q \right\rvert B}$

Representa radio de una órbita circular en un campo magnético.
Si la carga es negativa, la partícula se mueve en sentido horario alrededor de la órbita. La rapidez angular \omega de la partícula que originalmente se calcula como $v = R \omega$ , puede ser